## Slide 1: Programación de Autómatas 0
Ángel Gaspar González Rodríguez
Universidad de Jaén

## Slide 2: Recordatorio de Grafcet Más sobre acciones, temporizadores y receptividades Funciones y Bloques de Función Estructuración de Grafcet Señales analógicas Recursos compartidos
Índice

## Slide 3: Recordatorio
Elementos de un Grafcet
Niveles de representación
Reglas
Estructuras básicas y derivadas
Transcripción a KOP/SCL. Evolución del Grafcet
Transcripción a KOP/SCL. Análisis de salidas
Ejemplos
1

## Slide 4: Elementos de un Grafcet
0
1
2
Pieza incompleta
Cilindro en posición adelantada
Avanzar cilindro
Retroceder cilindro
Cilindro en posición retrasada
Acción / Salida
Etapa
Transición
/ Entrada
Etapa inicial
E
Notes: Dibujar un cilindro con sus dos sensores y una electroválvula que puede activarse por alguna de sus dos bobinas.

## Slide 5: Elementos usados en acciones y transiciones
En transiciones. Receptividades
  Entradas digitales:
    Sensores reed (b0, b1)
    Otros detectores de proximidad
    Pulsadores e interruptores
  Comparaciones con sensores analógicos
  Consultas a temporizaciones
  Consultas a contadores
  Etapas de otros Grafcet supervisores
  Consultas a flags de inicio o fin de subrutinas
  Pulsos de sincronización
En acciones. Acciones:
  Salidas digitales:
    Electroválvulas (B+, B-)
    Relés para contactores
    Activación de conversores de frecuencia
    Lámparas de aviso
  Asignación de salidas analógicas
  Operaciones matemáticas:
    asignación de contadores
    incremento/decremento de contadores
  Reseteo o activación de Grafcets supervisados
  “Puesta a 1 o a 0 de flags de inicio o fin de subrutina”
En transiciones:
  Ejemplos descriptivos: “Ha retrocedido”, “Ha subido”, o bien “Espera avance”
  En las transiciones se consulta. Nunca se asignará en las transiciones.
En acciones:
  Ejemplos descriptivos “Retroceder”, “Subir”, “Avanzar”
  En las acciones no se consulta, pero sí se asigna.
E

## Slide 6: Ejemplo 1. Carro

## Slide 7: Elementos
  ETAPA. Estado de funcionamiento cualitativamente diferenciable. Puede estar activa o inactiva.
  TRANSICIÓN. Indica la posibilidad de evolución entre etapas. Puede estar validada o no validada.
  UNIONES o ARCOS ORIENTADOS. Indican las vías de evolución. Conectan entre sí etapas y transiciones.
Interpretación:
  Acciones asociadas a las etapas.
  Típicamente salidas digitales
  Receptividades o condiciones asociadas a las transiciones. Típicamente entradas digitales.
  Pueden ser verdaderas o falsas.
E

## Slide 8: Niveles del Grafcet
Descripción Tecnológica
Descripción Funcional
Cilindro adelantado
1
2
0
Pieza incompleta
Avanzar cilindro
Retroceder cilindro
Cilindro retraído
a1
1
2
0
SBase & ¬STapon
A+
A-
a0
SBase & ¬STapon
a1
1
2
0
A+
a0
Electroválvula biestable
Electroválvula monoest.
E
Notes: Poner un mismo Grafcet para una electroválvula monoestable y biestable
También con un arranque directo de un MI indicando como transiciones “Pulsador activado o no activado”
Luego hay otro nivel, de detalle, en el que se indica exactamente la dirección de las entradas y salidas, o cómo consultar los temporizadores…

## Slide 9: Ejemplo de diseño de un proceso secuencial
ACCIONES
A + Empuje alimentador
A – Retroceso alimentador
B + Cierre pinza
(Monoestable)
C + Giro brazo a derecha
C – Giro brazo a izquierda
RECEPTIVIDADES
S1 Final retroceso alimentador
S2 Final avance alimentador
S3 Brazo en posición izquierda
S4 Brazo en posición derecha
S5 Pinza abierta
S6 Pinza cerrada
Descripción funcional
Descripción tecnológica
C

## Slide 10: Reglas
La etapa inicial se marca con un doble recuadro
Dos etapas jamás deben estar unidas directamente, deben estar separadas por una transición.
Dos transiciones jamás deben estar unidas directamente, deben estar separadas por una etapa.
Franqueo de transición:
  Si todas las etapas anteriores a una transición están activas, la transición es validada
  Una transición validada para la que se cumple su receptividad (condición) es franqueable
  Al franquearse una transición, se desactivan las etapas anteriores a la transición y se activan las posteriores
E

## Slide 11: Franqueo de transición
Transición no validada
1
2
3
5
4
A*(B+C) = 0 ó1
Transición validada
1
2
3
5
4
A*(B+C) = 0
1
2
3
5
4
A*(B+C) = 1
Transición franqueable
1
2
3
5
4
A*(B+C) = 0 ó 1
Transición franqueada
E

## Slide 12: Estructuras básicas
Secuencia lineal
Acciones
exclusivas
o selectivas
Acciones
simultáneas
E
3s/X5
H

## Slide 13: Estructuras derivadas de acciones exclusivas
Repetición
de secuencia
Salto de
etapas
E
Fin Cont
Fin Cont

## Slide 14: Transcripción a KOP
0
1
Cond1
Cond2
Acción1
Acción2
Parte de evolución del Grafcet.
Análisis de transiciones
Parte de asignación de salidas
Análisis de acciones

## Slide 15: Transcripción a SCL
0
1
Cond1
Cond2
Acción1
Acción2
Parte de evolución del Grafcet.
Análisis de transiciones
Parte de asignación de salidas.
Análisis de acciones
IF “X0” AND “Cond1” THEN
“X0” := FALSE;
“X1” := TRUE;
END_IF;
IF “X1” AND “Cond2” THEN
“X1” := FALSE;
“X0” := TRUE;
END_IF;
“Acción1” := “X0”;
“Acción2” := “X1”;
E
En las comparaciones podría ser
IF “X0” = TRUE o bien IF “X0”
Igualmente
IF “X0” = FALSE o bien IF “NOT X0”

## Slide 16: Transcripción a SCL. Evolución
X0 M0.0
X1 M0.1
Pmarcha I0.0 (NO)
Pparo I0.1 (NC)
Evolución del GRAFCET
IF “X0” AND “Pmarcha” AND “Pparo” THEN
“X1” := TRUE;
“X0” := FALSE;
END_IF;
E

## Slide 17: Grafcet  KOP. Procesos exclusivos

## Slide 18: Grafcet  SCL. Procesos exclusivos
IF “X1” THEN
IF “Cond2” THEN
“X2” := TRUE;
“X1” := FALSE;
END_IF;
IF “Cond3” THEN
“X3” := TRUE;
“X1” := FALSE;
END_IF;
END_IF;
IF “X7” AND “Cond7” THEN
“X7” := FALSE;
“X9” := TRUE;
END_IF;
IF “X8” AND “Cond8” THEN
“X8” := FALSE;
“X9” := TRUE;
END_IF;
E

## Slide 19: Grafcet  KOP. Procesos simultáneos

## Slide 20: Grafcet  SCL. Procesos simultáneos
IF “X1” AND “Cond1” THEN
“X1” := FALSE;
“X3” := TRUE;
“X4” := TRUE;
END_IF;
IF “X5” AND “X6” AND “Cond3” THEN
“X5” := FALSE;
“X6” := FALSE;
“X7” := TRUE;
END_IF;
E

## Slide 21: Grafcet  KOP. Temporizadores
Tres opciones
La consulta a X3 es redundante
3
4
5s/X3

## Slide 22: Grafcet  SCL. Temporizadores
3
4
5s/X3
“Timer1”.TON(IN := “X3”,
PT := “t#5s”);
IF “Timer1”.Q THEN
“X3” := 0; // o FALSE
“X4” := 1; // o TRUE
END_IF;
En realidad debería ser
IF “X3” AND “Timer1”.Q THEN
“X3” := 0;
“X4” := 1;
END_IF;
pero, por la propia definición de
TON, resultaría redundante
Previamente tendremos que arrastrar desde la derecha un bloque temporizador hacia nuestra ventana de edición
E

## Slide 23: Grafcet  KOP. Contadores

## Slide 24: Grafcet  SCL. Contadores
IF “X0” AND “…” THEN
“Contad1” := 0;
“X0” := 0;
“X1” := 1;
ELSIF “X1” THEN
“Contad1” := 0;
IF “…” THEN
“X1” := 0;
“X2” := 1;
END_IF;
ELSIF “X2” AND “Transition” THEN
“X2” := 0;
“X3” := 1;
“Contad1” := “Contad1” +1;
END_IF;
…
IF “X6” THEN
“X6” := 0;
IF “Contad1” = 6 THEN
“X7” := 1;
ELSE
“X2” := 1;
END_IF;
END_IF;
E
Las acciones impulsionales, con flecha, se asignan en la evolución del grafcet

## Slide 25: Dos formas de asignación de salidas. KOP
5
6
7
Acc1 Acc2
Acc1
8
Acc1
5
6
7
Acc1 ← 1 Acc2 ← 1
Acc2 ← 0
8
Acc1 ← 0
Preferible en general, especialmente
salidas condicionadas
cuando un Grafcet superior anula otro Grafcet (no tengo que anular todas sus salidas 1 por 1)
acciones mantenidas durante una sola etapa
Preferible cuando:
una salida se mantiene en muchas etapas (ventosas, garra con EV monoestable)
una salida es compartida por FB y módulo invocante.

## Slide 26: Dos formas de asignación de salidas. SCL
5
6
7
Sal1 Sal2
Sal1
8
Sal1
5
6
7
Sal1 ← 1 Sal2 ← 1
Sal2 ← 0
8
Sal1← 0
“Sal1” := “X5” OR “X6” OR “X7”;
“Sal2” := “X5”;
IF “X5” THEN
“Sal1” := 1;
“Sal2” := 1;
END_IF;
IF “X6” THEN
“Sal2” := 0;
END_IF;
IF “X8” THEN
“Sal1” := 0;
END_IF;
Preferible en general, especialmente
salidas condicionadas
cuando un Grafcet superior anula ciertas salidas
acciones mantenidas durante una sola etapa
cuando hay salidas condicionadas
Preferible cuando:
una salida se mantiene en muchas etapas (ventosas, garra con EV monoestable)
una salida es compartida por FB y módulo invocante.
En SCL  más líneas de código
E

## Slide 27: Grafcet  KOP. Asignación de salidas
Para cada etapa, ver qué salidas activa
Para cada salida, ver qué etapas la activan
El resultado de X1 (0 o 1) lo asigna en Sal1, Sal2 y Sal3
El resultado de X2 (0 o 1) lo asigna Sal3
Analizar qué pasa con Sal3 si estamos en la etapa 1

## Slide 28: Grafcet  SCL. Asignación de salidas
Para cada etapa, ver qué salidas activa
Para cada salida, ver qué etapas la activan
El resultado de X1 (0 o 1) lo asigna en Sal1, Sal2 y Sal3
El resultado de X2 (0 o 1) lo asigna Sal3
“Sal1” := “X1”;
“Sal2” := “X1”;
“Sal3” := “X1”;
…
“Sal3” := “X2”;
“Sal1” := “X1”;
“Sal2” := “X1”;
“Sal3” := “X1” OR “X2”;
E
Analizar qué pasa con Sal3 si estamos en la etapa 1

## Slide 29: Etapas Fugaces
3
1
3
BMarcha
Cond
Cond
3
¡¡Cuidado si hay acciones asociadas a las etapas!!
Problema sobre todo con las operaciones matemáticas: incrementos, decrementos
asignaciones,… También si hay set o reset.
3
1
Acción
3
1
Acción
E

## Slide 30: Ejemplo 2. Carros simultáneos
Pulsador
Carro  hasta B
Carro  hasta D
Espera al más lento
Carro  hasta A
Carro  hasta C

## Slide 31: Ejemplo 3. Taladradora con sujeción
Espera Pulsador
Cilindro 1 
hasta presostato P
Cilindro 2 ↓
hasta C2I
Cilindro 2 ↑
hasta C2S
Cilindro 1 
hasta C1D

## Slide 32: Ejemplo 4. Electrólisis
Desengrasado
Aclarado
Baño electrolítico

## Slide 33: Ejemplo 5. Taladradora 2
Pulsador
Mueve cinta
hasta E3
Cilindro ↓
hasta E4
Cilindro ↑
hasta E5
Repetir x 4

## Slide 34: Ejemplo 6. Clasificador
El tipo de pulsador determina pieza grande, pieza pequeña o no-pieza
E1-E2 deduce
el tamaño
Operación en
función del caso