## Slide 1: Introducción a la Robótica Industrial
Ángel Gaspar González Rodríguez
Universidad de Jaén

## Slide 2: Primero un poco sobre robótica de servicios

## Slide 3: La otra robótica

## Slide 5: Estructura Tipos de configuraciones Sistemas de referencia
Indice

## Slide 6: Estructura de un robot industrial
Definiciones
Tecnologías involucradas
Tipos de Articulación
Encóder
Grados de libertad de posicionamiento y orientación
1

## Slide 7: Robot Industrial. Definiciones
Asociación de Industrias Robóticas:
Manipulador multifuncional reprogramable, capaz de mover materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales, según trayectorias variables, programadas para realizar tareas diversas
IFR (International Federation of Robotics):
Máquina manipuladora controlada automáticamente, reprogramable y de propósito general, con tres o más ejes programables.
ISO 8373 (International Organization for Standardization):
IFR + que puede estar fija o ser móvil y que se usa en
aplicaciones de automatización industrial.
Manipulador multifuncional reprogramable, con tres o más ejes, usado en aplicaciones de automatización industrial
C

## Slide 8: Multidisciplinar
ROBÓTICA
INDUSTRIAL
INFORMÁTICA
FÍSICA APLICADA
(SENSORES)
ELECTRÓNICA
INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
CONTROL
AUTOMÁTICO
INGENIERÍA
MECÁNICA
ORGANIZACIÓN
PRODUCCIÓN
C

## Slide 9: Articulaciones rotativas
ART. ROTATIVA (1 gdl)
ARTICULACIÓN
ESFÉRICA (3 gdl)
2 ART. ROTATIVAS
E

## Slide 10: Articulaciones prismáticas o telescópicas
ARTICULACIÓN
PRISMÁTICA (1 gdl)
2 ART. PRISMÁTICAS
3 ART. PRISMÁTICAS
E

## Slide 11: Encoder incrementales
Proporcionan el nº de muescas avanzadas
Se calcula la posición actual a partir de una posición de referencia
C

## Slide 12: Encoder incremental
Dos muescas para detectar el sentido de giro
Led 1
Led 2
Led 3
Gira a izquierdas
Led 1
Led 2
Led 3
Gira a derechas
C

## Slide 13: Encoder absoluto
En función de la combinación de receptores activados, se conoce la posición actual
C
Código GRAY
En este éncoder hay diez niveles  diez pares de emisor-receptor

## Slide 14: Número de ejes controlados. Grados de libertad
ROBOTS DE 3 EJES
ROBOTS DE 5 o
MÁS EJES
ROBOTS DE 4 EJES
La posición del extremo es definida mediante 3 ejes. Los tipos de eje de estas tres articulaciones define la estructura del robot: cartesiano, polar, SCARA…
La orientación de la herramienta final es definida mediante 1, 2 o 3 ejes adicionales
E

## Slide 15: Tipos de configuraciones robóticas
Robots de cinemática serie
  Robot cartesiano
  Robot cilíndrico
  Robots SCARA
  Robot polar
  Robot antropomórfico
Robots de cinemática paralelo
  Plataforma Stewart y Spider
  Robots con cables
2
E

## Slide 16: Configuraciones robóticas de cinemática serie
Robot cartesiano
  Tres ejes prismáticos
Robot cilíndrico
  Prismático, rotacional, prismático
Robot SCARA
  Dos rotacionales paralelos y 1 prismático
Robot polar o esférico
  Dos rotacionales perpend. y 1 prismático
Robot antropomórfico o articular
  Rotacional + 2 rotacionales paralelos
E

## Slide 17: Robot Cartesiano
C

## Slide 18: Robot Cartesiano
C

## Slide 19: Robots Cartesianos
Robot cartesiano de aparcado
con guía lineal
Robot cartesiano paletizador
C

## Slide 21: Robot cilíndrico
Espacio de trabajo

## Slide 22: Robot cilíndrico

## Slide 23: Robot SCARA Selective Compliance Assembly Robot Arm
Espacio de trabajo

## Slide 24: Robot SCARA
La articulación prismática vertical puede estar al principio o al final de la cadena cinemática

## Slide 25: Robots SCARA

## Slide 26: Introducción a la Robótica Industrial y 2
Ángel Gaspar González Rodríguez
Universidad de Jaén

## Slide 27: Robot Polar o Esférico
C

## Slide 28: Robot de configuración polar
C

## Slide 29: Robot Articular o antropomórfico
Eje rotacional +
2 ejes rotacionales
paralelos
Amplio espacio de trabajo
Grados de libertad
E

## Slide 30: Indeterminación de las trayectorias
Izquierda
Arriba
Izquierda
Abajo
Derecha
Arriba
Derecha
Abajo
E

## Slide 31: Grados de libertad en la muñeca
Indeterminación y
singularidad
C

## Slide 32: Grados de libertad adicionales
En el posicionado mediante guía lineal
Para la orientación mediante eje sincronizado
C
Notes: Un caril permite aumentar el espacio de trabajo. Supone otro grado de libertad más.

## Slide 33: Configuraciones robóticas de cinemática paralelo
Cinemática más complicada
De tipo plataforma
Robots spider
Robots con cables
E

## Slide 34: Robots paralelos
La carga se reparte en una serie de brazos
Plataforma y base se conectan a través de una serie de brazos
Menor espacio de trabajo pero más precisión y capacidad de carga
Cinemática compleja
E

## Slide 35: Robots paralelos
Tipo spider
 Plataforma stewart

## Slide 36: Robots con cables
Spider Cam
Spider Cam
Cogiro (Tecnalia)
Forzado por gravedad
Forzado por Tensión 6-DoF
Simulador
https://youtu.be/An_i8xoMXDc?t=36
https://www.youtube.com/watch?v=cJCsomGwdk0
Forzado por tensión (redundante)
https://youtu.be/sytyQvUXN8Q?t=33
https://youtu.be/sytyQvUXN8Q?t=33

## Slide 37
Estructura mecánica (Configuraciones)
CONFIGURACIÓN
ESPACIO DE
TRABAJO
EJEMPLO
E

## Slide 38: Selección del tipo de robot
Aplicación | Características Requeridas | Configuración
PALETIZADO | Espacio de trabajo grande Gran capacidad de carga Destreza (ordenes específicas de paletizado) 4 GDL | Cartesiano (pesos mayores) Antropomórfico (pesos menores)
MANIPULACIÓN DE MATERIAL | Altas velocidades y aceleraciones Base pequeña 5 (-4) GDL | Antropomórfico (mayores pesos) Spider (muy altas velocidades) Robot con cables (grandes distancias)
ENSAMBLAJE | Altas aceleraciones Alta precisión Integración de sensores (detección de piezas e inspección) 4 (-5) GDL | SCARA Cartesiano
PINTURA | 6 (-5) GDL Programación OFF-LINE Destreza | Antropomórfico
INSPECCIÓN | Alta precisión Integración de sensores (visión, táctil, fuerza/par ...) 5-6 GDL | Cartesiano Robot con cables
MANUFACTURA (MECANIZADOS) | Alta rigidez Alta precisión Integración de sensores (visión, fuerza/par) 6 GDL | Antropomórfico Cartesiano Plataforma Stewart
C-E
Notes: Destreza: con un menor número de programación, es capaz de hacer la misma tarea