## Slide 1: Arquitectura Fanuc e Instrucciones TPE
Ángel Gaspar González Rodríguez
Robótica Industrial

## Slide 2: Características del robot fanuc del laboratorio
Sistemas de Referencia
1

## Slide 3: Robot Fanuc LR Mate 100IB
Configuración articular
5 Grados de libertad
Carga útil: 5 Kgs.
Espacio de trabajo: 620mm
Motores eléctricos servocontrolados
Repetibilidad ±0.04mm
Posicionamiento mediante encoders absolutos

## Slide 4: Robot de 5 grados de libertad
Herramientas de manipulación

## Slide 5: Controlador R-J3iB

## Slide 6
Teach Pendant

## Slide 7: Programación en TPE
Sistemas de Referencia
2

## Slide 8: Tipos de instrucciones
Instrucciones de movimiento: Desplaza la herramienta a la posición de destino.
  Opciones adicionales de movimiento: Realiza una operación adicional (especial) durante un movimiento.
Instrucciones sobre registros escalares y de posición: Asigna o lee datos numéricos.
Instrucciones de entrada/salida: envía o recibe una señal hacia o desde una unidad periférica.
Instrucción de salto: Cambia el flujo de un programa.
Instrucciones de llamada de subrutina y macro: Llama y ejecuta un subprograma o macro.
Instrucciones de espera: Mantiene la ejecución del programa hasta que se cumplan las condiciones especificadas.
Instrucciones de paletizado: para el paletizado de piezas.
Instrucciones de fin de programa: Finaliza o suspende la ejecución de un programa.
Instrucciones de comentario: Añade un comentario a un programa.
Otras instrucciones

## Slide 9: Ejemplo de programa
EJEMPLO1 JOINT 10%
1: J PR[1] 100% CNT 20
2: RO[1] = ON
3: J PR[2] 70% CNT 10 OFFSET PR[5]
4: L PR[2] 100mm/sec FINE
5: RO[1] = OFF
6: L PR[2] 100mm/sec CNT 10 OFFSET PR[5]
7: ABORT
[End]
POINT TOUCHUP >
Nombre del programa
Número de línea
Instrucciones de programa
Instrucción de movimiento
Instrucción de macro
Instrucción de fin
Símbolo de fin de programa

## Slide 10: Instrucciones de movimiento
TM TP [n: Nemon] vel TT Opc
TM tipo de movimiento
  J: joint
  L: lineal
  C: circular pasando por punto intermedio
TP tipo de posición
  P: posición (incluyendo orientaciones)
  PR: registro de posición, puede ser posición u offset
n número de la posición 1-32767
vel: %, inch/min, deg/sec, mm/sec, cm/min, sec
TT tipo de terminación
  FINE: se detiene al finalizar el movimiento
  CNT: pasa a cierta distancia de un punto intermedio
Opc opción adicional
  Offset PR[m]

## Slide 11: Instrucciones de movimiento J L C

## Slide 12: Ejemplos de movimientos
J PR[1:Reposo] 50% CNT20
C P[2:PosSeg] P[3:Espera] 500mm/sec FINE
J P[4:Almacen] 30 % FINE Offset PR[1]
L PR[4:Almacen] 10 mm/sec

## Slide 13: Opciones de movimiento
FINE:
  se detiene al finalizar el movimiento
CNT:
  pasa cerca del punto sin detenerse
  Ej: J P[2] 50% CNT 50
OFFSET PR[n]
  añade un offset al destino
OFFSET
  añade el offset prefijado (con Offset Condition) al destino
TOOL_OFFSET PR[n]
  añade un offset al destino según el TCS
OFFSET
  añade el offset prefijado (con Tool_Offset Condition) al destino

## Slide 14: Movimiento con Offset
El destino es P[2]+PR[1]
Las posiciones P[n] no pueden utilizarse como offset
z
y
x
Offset data
PR[1]
X: 0.000 W: 0.000
Y: 000.000 P 0.000
Z: 100.000 R: 0.000
P[1]
P[2]
J P[1] 100% FINE
L P[2]+PR[1] 500mm/sec FINE
L P[2] 500mm/sec FINE Offset, PR[1]
PR[1]

## Slide 15: Instrucciones de salto
Salto incondicional
  Definición de dirección de salto: LBL[ n: coment]
  Salto incondicional: JMP LBL[ n ].
  Llamada a programa: CALL NOMBRE_PROGRAMA
Salto condicional
  Instrucción IF: IF [valor1] [operador] [valor2] [salto]
    El salto puede ser Call o Jmp
  Instrucción SELECT:
    SELECT R[ n ] = [valor 1], [saltoA]
    [valor 2], [saltoB]
    [valor m], [saltoC]
    ELSE [saltoD]

## Slide 16: Instrucciones
Instrucciones de espera
  Temporización: WAIT [tiempo]
  Condición:
  WAIT [valor 1] [operador] [valor 2] [tiempo]
Asignación, sumas, restas
Ejecución de programa:
  RUN programa
Comentarios:
  ! texto del comentario
Mensaje por pantalla:
  Message[texto del mensaje]

## Slide 17: Tipos de variables
P[n]: posición
PR[n]: registros de posición (posiciones u offset)
R[n]: registros escalares
Semaphore[n]: variables booleanas de sincronización
RI/RO: señales digitales de entrada/salida propias del robot
DI/DO: señales digitales de entrada/salida externas

## Slide 18: Señales digitales, semáforos y comunicación entre programas
Sistemas de Referencia
4

## Slide 19
Programa
principal
Salidas
Entradas
Sensores
Actuadores
Otros dispositivos (robots)
Control periféricos
(p.ej. cinta)
Supervision de otros robots
Inicializac.
Actualizac.
Semaphore
Semaphore
DO
DI
DO
DO
DI
DI
Controlador
del Robot
NUNCA se debe activar
o desactivar una entrada

## Slide 20
Programa
principal
DO
DI
DI
R1
DO
Progr.
ppal.
Salidas
Entradas
DO
R2
Salidas
Entradas
DI (para R2)
DO (para R1)
DO (para R2)
DI (para
R1)
DI

## Slide 21
Programa
principal
Cinta Real
Superv.
Robot
Prog. cinta
Semaphore
Semaph
DO
DI
DO
DI
Sensor Pieza
R1
DO
Progr.
ppal.
Salidas
Entradas
Superv.
Robot
Semaphore
DO
DI
R2
Salidas
Entradas
DI (para R2)
DO (para R1)
DO (para R2)
DI (para
R1)
DO
DI