## Slide 1: Automatización y Control
Máster en Ingeniería Industrial
Ángel Gaspar González Rodríguez
Universidad de Jaén

## Slide 2: Necesidad de la automatización Procesos continuos y discretos Procesos Discretos Automatismos Cableados Automatismos Programados
Índice

## Slide 3: necesidad de automatizar los procesos industriales
1

## Slide 4: Automática. Definición y motivación
Tecnología que trata de la aplicación de sistemas mecánicos, eléctricos, electrónicos y basados en computador …
para operar y controlar un determinado proceso de producción DE FORMA AUTÓNOMA.
El objetivo es reemplazar la mano de obra humana. Eliminan parcial o totalmente la intervención del operador.
E

## Slide 5: Motivos de la automatización
Aumento de la productividad, en relación al tiempo empleado y a las materias primas
Aumento de la seguridad laboral: permite operar en ambientes peligrosos o tediosos
Mayor calidad y más homogénea
  permite mayores niveles de estandarización
Acceso a los datos del proceso  planificación
Más robusto y mantenimiento más sencillo
Permite incluir funcionalidades de seguridad
E

## Slide 6: Control no automático
Observación
(sentidos)
Actuación
(manual)
Decisión del
operario
Sistema

## Slide 7: Control Automático
Acondicionamiento de señales
Órgano
de control
C

## Slide 8: jerarquización
2

## Slide 9: Jerarquización de los niveles
ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN
C
Detección us
Ciclo actuación ms
Ciclo actuación s/min
Ciclo actuación d/sem
Ciclo actuación sem/meses

## Slide 10: Procesos continuos y discretos
  Tipos de procesos: continuos y discretos
  Procesos continuos
    Definición
    Ejemplos
    Realimentación
  Industria de procesos e industria de manufactura
3

## Slide 11: Procesos Continuos y Procesos Discretos
Procesos Continuos:
  Objetivo: mantener una magnitud (o conjunto de ellas) lo más cerca posible de un valor preestablecido (referencia)
  El controlador mide el valor de la magnitud regulada y continuamente actúa sobre el sistema para reconducirlo
  Principalmente entradas y salidas analógicas
Procesos Discretos:
  Objetivo: llevar el proceso por una serie de estados cualitativamente diferentes uno de otro
  El controlador deduce el estado en que se encuentra el proceso (sensores) y, cuando se cumplen ciertas condiciones, activa o desactiva los actuadores
  Principalmente entradas y salidas digitales
E

## Slide 12: Procesos Continuos y Procesos Discretos
Objetivos de control diferentes  Técnicas de automatización diferentes
Procesos continuos
Procesos discretos
C
Control del ángulo de paso de una turbina eólica

## Slide 13: Tipos de procesos industriales
PROCESOS CONTINUOS
  Industrias de procesos (producción de energía, químicas, refinerías, jabones, acero, etc.)
C

## Slide 14: Tipos de procesos industriales
PROCESOS DISCRETOS
  Industrias de manufactura (fabricación de piezas, componentes, electrónica, estampación, etc.)
  Clasificación según volumen de producción
    A la medida (tipo Job Shop) – pocas piezas, secuencias de procesado diferentes para cada pieza, equipos de propósito general (ej. Industria aeronáutica, maquinaria especial)
    Producción por lotes o en tanda (Batch) – demanda continuada de clientes, equipamiento de propósito general pero adaptado a elevadas velocidades de producción (ej. uso de alimentadores) (ejemplos: componentes electrónicos, herramientas)
    Producción en masa – Alto volumen de producción, Equipamiento muy especializados, muy altas velocidades de producción (ej: bombillas, tornillería)
C

## Slide 15: Procesos discretos

## Slide 16: Lo usual: combinar acciones procesos continuos y discretos
Acción principal continua:
producción lámina PET
Acciones secundarias:
inspección, etiquetado, almacenamiento
C

## Slide 17: Procesos discretos. Automatismos
  Fundamentos
  Entradas y Salidas
  Lógica binaria
  Lógica cableada y programada
4

## Slide 18: Automatismos. Fundamentos
Se basa en la división del proceso en etapas cualitativamente diferentes unas de otras
El controlador debe pasar secuencialmente por esas etapas
Llamado control secuencial o lógico
Reciben señales de botones, termostatos, presostatos, contactos de fin de carrera, etc.  Información SI / NO
Mediante operaciones binarias del estado, botones y sensores, deducen la actuación a realizar
Actúan (ON / OFF) sobre motores, actuadores neumáticos, ventiladores, calentadores, luces, etc. o proporcionando información al operador (alarmas)
C
Notes: 2

## Slide 19: Entradas y Salidas
 | Entrada | Salida
Interfaz con el proceso | Sensores | Actuadores, relés
Interfaz con el operario | Pulsadores, interruptores | Avisadores
E

## Slide 20: Sensores
Analógicos
binarizables
y digitales
C
Transductores

## Slide 21: Sensores
C
Detectores

## Slide 22: Sensores
C
Detectores

## Slide 23: Actuadores
Motor eléctrico
Válvulas accionadas
eléctricamente
Cilindros neumáticos
C

## Slide 24: Avisadores y Dispositivos de mando
Pulsadores
Torretas Luminosas
C

## Slide 25: Lógica cableada y programada
AUTOMATISMOS CABLEADOS
  Eléctricos
  Neumáticos
  Hidráulicos
  Mecánicos
  Electroneumáticos, electrohidráulicos, electromecánicos
AUTOMATISMOS PROGRAMADOS
  Autómatas programables
  Aplicaciones sobre ordenadores industriales
  Microcontroladores
  Robots industriales
  Máquinas de control numérico
E

## Slide 26: Arranque estrella-triángulo con lógica cableada
1~50Hz 220V
F2F
S0Q
K2M
K3M
N
S1Q
K1M
K3M
K1M
11
12
95
96
13
14
11
12
23
33
34
24
13
14
23
24
31
32
K2M
K4T
K4T
11
12
15
16
1
3
4
2
5
6
1
3
4
2
5
6
M
3 ~
L1
K1M
K3M
F2F
1
3
4
2
5
6
U
V
W
F1F
L2
L3
3~50Hz 380V
1
3
4
2
5
6
K2M
U’
V’
W’
Circuito de potencia
Circuito de mando. Lógica cableada
C

## Slide 27: Lógica cableada y programada
Lógica cableada
Lógica programada
1~50Hz 220V
F2F
S0Q
K2M
K3M
N
S1Q
K1M
K3M
K1M
K2M
K4T
K4T
Entradas
Programa
Salidas
S0Q
S1Q
F2F
24V dc
En cualquier caso, el circuito
de potencia no varía
C
K3M
K1M
K2M

## Slide 28: Lógica cableada
C

## Slide 29
Estación clasificadora de piezas
  B1Q: existe envase
  B3F: plataforma abajo
  B2N:
    1 para envases A
    0 para envases B
  tK2T > tKT1
B3F
VPlantaA
VPlantaB
24 dc
B1Q
K1T
K3A
K3A
B3F
K2T
K2T
EV1
K3A
K1T
B2N
K5A
K5A
K5A
EV2
1.0
1.1
EV2
2.4
1.2
2.2
2.0
1.4
2.5
VPlantaA
VPlantaB
a0 =1.3
1.3
EV1
2.1
2.3
C

## Slide 30: Lógica cableada vs programada
    Versatilidad: empleo en tareas y tecnologías muy diversas
    Flexibilidad para acometer modificaciones o ampliaciones
    Fiabilidad al reducir el número de conexiones y componentes
Menor tiempo de puesta en funcionamiento y de detección de errores y fallos
Menor tiempo de elaboración de proyectos.
Facilidad de aproximaciones progresivas a la solución del problema
Mínimo espacio de ocupación
Menor costo de mano de obra
Mantenimiento económico
Menor costo de energía
Posibilidad de gobernar varias máquinas con el mismo autómata
Facilidad de Comunicación (trazabilidad)
E
Es fácil encontrar personas para su instalación, mantenimiento y reparación.
Aprender su lógica resulta sencilla.
Componentes fáciles de adquirir.
Para aplicaciones pequeñas es menos costoso

## Slide 31: Ejemplos de control discreto
Automatismos neumáticos
Autómatas programables
Máquinas de control numérico
Robótica
Visión por computador
Almacenamiento automatizado
E

## Slide 32: Tecnologías Empleadas
C

## Slide 33: Máquinas herramientas de control numérico
C

## Slide 34: Robots industriales
CONFIGURACIÓN
EJEMPLO
C

## Slide 35
Visión por computador
C

## Slide 36: Almacenamiento automatizado
C